## Slide 1
第三章 电阻电路的一般分析
3-1 电路的图
3-4 节点电压法
3-3 支路电流法
3-5 网孔电流法
3-2 KCL和KVL的独立方程数
3-6 回路电流法

## Slide 2
2 节点电压法
1 支路电流法
3 网孔电流法
5 图论的基本知识
4 回路电流法
重点：

## Slide 3
§3-1 玩转两类约束
R3
R4
R5
R1
R6
uS
+
_
R2
①
②
③
④
抛开元件性质
1
2
3
5
6
4
①
②
③
④
电路的图（电路拓扑图）
电路的图是将电路元件以线段代替，用以表示电路几何结构的图形，图中的支路和节点与电路的支路和节点一一对应。规定有向图中支路的方向为支路电流和支路电压的参考方向。
三个电路支路电流表示的KCL和以支路电压表示的KVL表达式相同吗？

## Slide 4
选择上述一个电路列写2b方程
1
2
3
5
6
4
①
②
③
④
①n－1个 KCL:
②ｂ－（n-1）个KVL:
③ｂ个VAR:
支路数ｂ＝６
④６个VAR代入３个ＫＶＬ:
以支路电流表示的KVL方程，再加上KCL方程，6个方程6个支路电流未知量，可求出6个支路电流，进一步求出6个支路电压此方法称为支路电流法

## Slide 5
选择上述一个电路列写2b方程
1
2
3
5
6
4
①
②
③
④
①n－1个 KCL:
②ｂ－（n-1）个KVL:
③ｂ个VAR:
支路数ｂ＝６
以支路电压表示的KCL方程，再加上KVL方程，6个方程6个支路电压未知量，可求出支路电压，进一步求出支路电流，此方法称为支路电压法
⑤６个VAR代入３个ＫCＬ:

## Slide 6
设节点④为参考节点，其它节点与参考点的电压称节点电压。设为un1、un2、un3
1
2
3
5
6
4
①
②
③
④
①n－1个 KCL:
②ｂ－（n-1）个KVL:
支路电压方程为：
若将支路电压用节点表示，并代入支路电压方程，则为
im1
im2
im3
im1
im2
im3
能否观察直接列写出节点电压方程？
仅需列写（n-1）个以节点电压表示的KCL方程：节点电压法

## Slide 7
定义沿网孔流动的假想的电流为网孔电流。设为im1、im2、im3
1
2
3
5
6
4
①
②
③
④
①n－1个 KCL:
②ｂ－（n-1）个KVL:
支路电流方程为：
若将支路电流用网孔电流表示，并代入支路电流方程，则为
im1
im2
im3
im1
im2
im3
仅需列写ｂ－（n-1）个以网孔电流表示的KVL方程：网孔电流法
能否观察直接列写出网孔电流方程？

## Slide 8
§3-2 电路的图
1.电路的图
2.路径
3. 连通图、非连通图
4. 子图
无向图、有向图
①树、
②回路
树支、连支
单连支回路（又称基本回路）
单树支割集（基本割集）
5
1
2
3
1
2
3
6
1
2
3
1
2
3
5
6
4
4
①
②
③
④

## Slide 9
例3-1
8
7
6
5
4
3
2
1
图示为电路的图，画出三种可能的树及其对应的基本回路。
8
7
6
5
8
6
4
3
8
2
4
3
【解】
请思考弹幕：含有n个节点，b条支路的拓扑图，其一种树的树枝数等于多少？连枝数等于多少？

## Slide 10
§3-3支路电流法（又称支路分析法）
对于有n 个节点、b 条支路的电路，要求解支路电流,未知量共有b个。只要列出b个独立的电路方程，便可以求解这b个变量。
1. 支路电流法
2. 独立方程的列写
以各支路电流 ib为未知量列写KCL和KVL方程分析电路的方法。
从电路的 n 个节点中，列写以支路电流ib表示的任意n-1 个节点的KCL方程
选择基本回路列写以ib表示的b-(n-1) 个KVL方程。

## Slide 11
支路法列写的是 KCL和KVL方程， 所以方程列写方便、直观，但方程数较多，宜于在支路数不多的情况下使用。
例3-1
求各支路电流及各电压源发出的功率。
1
2
【解】
n–1=1个KCL方程：
节点a： –I1–I2+I3=0
b–( n–1)=2个KVL方程：
11I2+7I3= 6
7I1–11I2=70-6=64
UR=US
70V
6V
7
b
a
+
–
+
–
I1
I3
I2
7
11

## Slide 12
70V
6V
7
b
a
+
–
+
–
I1
I3
I2
7
11
2
1
可以弹幕：支路电流法和2b有何关系？当电路中含有受控源时如何处理？

## Slide 13
例3-2
KCL: –I1–I2+I3=0
列写支路电流方程.(电路中含有受控源）
【解】
KVL: 11I2+7I3= 5U
KVL: 7I1–11I2=70-5U
增补方程：U=7I3
有受控源的电路，方程列写分两步：
先将受控源看作独立源列方程；
将控制量用未知量表示，并代入①中所列的方程，消去中间变量。
注意
5U
+
U
_
70V
7
b
a
+
–
I1
I3
I2
7
11
2
1
+
_
节点a：

## Slide 14
1.节点电压un定义：任意选择参考点：其它结点与参考点的电位差（或电压）即为结点电压(位)，方向为从独立结点指向参考结点。
uA-uB
uA
uB
§3-4 结点电压法（结点分析法）
如果选择节点电压作变量
1、支路电压可由节点电压求出
2、KVL自动满足
-UA+(UA-UB)+UB≡0
3、只需列写KCL方程即可

## Slide 15
G11un1+G12un2+…+G1,n-1un,n=iSn1
G21un1+G22un2+…+G2,n-1un,n=iSn2
   
Gn-1,1un1+Gn-1,2un2+…+Gn-1,nun,n=iSn,n
Gii —自电导，总为正
iSni — 流入结点i的所有电流源电流的代数和。
Gij ，Gji—互电导，结点i与结点j之间所有支路电 导之和，总为负（为什么总为负值？）。
n个独立节点的节点电压方程标准形式：
当电路不含受控源时， Gij =Gji ，系数矩阵为对称阵
或n个独立节点的节点电压方程矩阵形式为
思考：（1）当支路电流不能直接用节点电压表示时；或（2）当电路含有受控源元件时，如何用观察法列写节点电压方程？

## Slide 16
节点3的节点电压方程为（ ）
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 17
例3-3 列写节点电压方程
3.含不同性质电路元件情况下结点电压方程的列写规律（观察法列写）
1）仅含电阻、电流源、有伴电压源电路

## Slide 18
等效成电流源与电阻并联
【解】1）观察列写
①
②
③
2）整理得节点电压方程的一般形式
当电路不含受控源时

## Slide 19
先假设无伴电压源的电流未知变量，增补结点电压与电压源电压间的关系。
例3-4 列写节点电压方程
I
2）无伴电压源支路的处理

## Slide 20
【解】观察法
1）观察列写
思考:此题观察列写的本质是什么?
①
②
③
2）增加方程
3）整理得节点电压方程标准形式为

## Slide 21
3）含受控源支路的处理
对含有受控电源支路的电路，先把受控源看作独立电源（即受控电源看作独立电压源，受控电流源看作独立电流源）列方程，再将控制量用结点电压表示，消去控制量。

## Slide 22
受控电流源当作独立电流源看待
【解】观察法列节点电压方程
2）增补方程
1）观察列写
①
②
③
列写节点电压方程
3）消除非结点电压未知量，整理成结点电压方程 一般形式
思考:观察列写的本质?
3）含受控源支路的处理

## Slide 23
受控源当做独立源看待。有伴受控电压源等效成路受控电流源与电阻并联
【解】1）观察列写
例3-7 列写节点电压方程（自学)
2）增加方程
3）整理得节点电压方程为

## Slide 24
设无伴受控电压源的电流为I,增加两个方程
【解】1）观察列写
I
2）增加两个方程
控制量与节点电压关系。
受控电压源与节点电压关系。
例3-8 列写节点电压方程
3）整理得节点电压方程
观察法列写的节点电压方程的优势是：
当电路增加支路（元件）或减少支路（或元件）时，仅需要修改连接支路的节点对应的节点电压方程系数即可。而不需要列写所有节点的节点电压方程。
含无伴受控源电路情况

## Slide 25
弥尔曼定理
仅有一个独立节点的电路
5.弥尔曼定理
也可以是受控电压源电压

## Slide 26
列写节点电压方程。步骤要求：（1）先观察列写出以节点电压表示的KCL方程；（2）增加方程；（3）整理成节点电压方程的标准形式
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
8分

## Slide 27
【解】1）观察列写节点电压方程
2）增加方程
3）整理得节点电压方程为

## Slide 28
§3-5 网孔电流法（网孔分析法）
1)基本思想
为减少未知量(方程)的个数，假想每个回路中有一个回路电流。各支路电流可用回路电流的线性组合表示，来求得电路的解。
1.网孔电流法
以沿网孔连续流动的假想电流 im 为未知量列写电路方程分析电路的方法称网孔电流法。它仅适用于平面电路。

## Slide 29
R11im1+R12im2+…+R1,mim,m=uSm1
R21im1+R22im2+…+R2,mim,m=uSm2
   
Rm1,1im1+Rm,2im2+…+Rm,mim,m=uSm,m
Rii —自电阻，总为正
uSni — 第m个网孔所有独立电压源电压的代数和。
Rij ，Rji—互电阻，网孔i与结点j之间所有公共支路阻之和
m个独立的网孔的网孔电流方程标准形式：
当电路不含受控源时， Rij =Rji ，系数矩阵为对称阵
或m个独立网孔的网孔电流方程矩阵形式为
思考：（1）当支路电压不能直接用网孔电流表示时；或（2）当电路含有受控源元件时，如何用观察法列写网孔电流方程？

## Slide 30
Rji、Rij 互电阻
+ : 流过互阻的两个网孔电流方向相同；
- : 流过互阻的两个网孔电流方向相反；
0 : 无关。
Rkk: 自电阻(总为正)
注意
当电路不含受控源时，互电阻Rji= Rij,
思考：（1）当支路电压不能直接用网孔电流表示时；或（2）当电路含有受控源元件时，如何用观察法列写网孔电流方程？

## Slide 31
例3-9 列写网孔电流方程
虚元件
有伴电流源等效成电压源与电阻串联列写
2. 含不同性质电路元件的处理（直接法或观察列写）
1) 仅含电阻、电压源、有伴电流源情况

## Slide 32
等效成电压源与电阻串联
2）整理得：
【解】
1）观察法列写
思考：此题观察法列写本质是什么？

## Slide 33
2） 含无伴电流源支路的处理
因无伴电流源支路的电压无法用电网孔电流表示出来，所以先假设电流源两端电压为未知变量，增补网孔电流与电流源关系方程。

## Slide 34
含无伴电流源电路情况1。设无伴电流源的电压为未知量U，增加无伴电流源的电流与网孔电流关系。
例3-10 列写网孔电流方程

## Slide 35
【解】：观察列写
增加方程：
例3-10 列写网孔电流方程
含无伴电流源电路情况1。设无伴电流源的电压为未知量U，增加无伴电流源的电流与网孔电流关系。
整理得网孔电流方程为

## Slide 36
【解】1）观察列写
注意：当无伴电流源仅仅属于一个网孔，则该网孔电流为该电流源电流。
例3-11列写网孔电流方程
2）整理得网孔电流方程为

## Slide 37
例3-12 列写网口电流方程
对含有受控电源支路的电路，可先把受控源看作独立电源按上述方法列方程，再将控制量用网孔电流表示。
3）含受控电源支路的处理

## Slide 38
有伴受控电流源等效成受控电压源与电阻串联
【解】观察法
将i1代入最后整理成一般形式即可
增加方程：
思考：此题观察法的本质？

## Slide 39
§3-6 回路电流法（回路分析法）
1.回路电流法
以基本回路中沿回路连续流动的假想电流 il 为未知量列写电路方程分析电路的方法。它适用于平面和非平面电路。
对平面电路，若以网孔为独立回路，对应的分析方法称为网孔电流法。
回路电流法是对独立回路列写KVL方程，方程数为：
复杂回路为了方便：通常借助图论中的树和连支选择独立回路组

## Slide 40
l个独立回路电流方程的标准形式
Rjk: 互电阻
+ : 流过互阻的两个回路电流方向相同；
- : 流过互阻的两个回路电流方向相反；
0 : 无关。
Rkk: 自电阻(总为正)
Usii: 沿回路方向所有电压源和等效电压源电压升的代数和

## Slide 41
分析：
选4、5、6为树枝，基本回路为（1,6,4）,（2,6,4,5）,（3,5,4）；有如下常规和结论：
通常选择回路的绕向与连支电流方向一致（好处？），
回路电流等于连枝电流（为什么？）；
根据KCL可得树支电流可以用连支电流表示（为什么？）
1
2
3

## Slide 42
分析：
树支路电流可用连支电流表示，即也可用回路电流表示
连支电流等于回路电流表示
所以：求出回路电流，由两类约束即可求出电路中的其余电量
Il1
Il2
Il3
由这个闭合面列写KCL

## Slide 43
回路1和回路2互电阻，回路1和回路3的互电阻是（）
1Ω，4Ω
2Ω，5Ω
3，-9
-3Ω，9Ω
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 44
【解】：观察列写
例3-10 列写回路电流方程
整理得回路电流方程为

## Slide 45
例3-13 求电流I（自学）

## Slide 46
本章总结
支路电流法
节点分析法
（节点电压法）
网孔分析法
（网孔电流法）
回路分析法
（回路电流法）
列写以b条支路电流ib表示的KCL和KVL方程
列写以n-1个节点电压un表示的KCL方程
列写以b-（n-1）个网孔电流im表示的KVL方程
列写以b-（n-1）个回路电流il表示的KVL方程

## Slide 47
支路法、回路法和节点法的小结和比较
(2) 对于非平面电路，选独立回路不容易，而独立节点较容易。
(3)节点法、回路法易于编程。目前用计算机分析网络(电网，集成电路设计等)采用节点法较多。
支路法
回路法
节点法
KCL方程
KVL方程
n-1
b-n+1
0
0
n-1
方程总数
b-n+1
n-1
b-n+1
b
(1) 方程数的比较
(4)思考题：节点和回路这两种“基”不完全对称，节点和网孔对称。什么和回路对称？

## Slide 48
补充：元件的伏安关系分别用节点电压和网孔电流表示关系式

## Slide 49
补充：元件的伏安关系分别用节点电压和网孔电流表示关系式

## Slide 50
补充：元件的伏安关系分别用节点电压和网孔电流表示关系式

## Slide 51
练习题：
3-1，3-3，3-4，3-5 （图论）
3-7，3-8，3-9（计算）
3-11，3-12，3-13，3-14（仅列写回路（网口）方程，并整理成标准形式，不需计算）
3-15，3-16，3-18，3-21（仅列写节点电压方程，并整理成标准形式）
3-24