## Slide 1
第三章 电阻电路的一般分析
3-1 电路的图
3-4 节点电压法
3-3 支路电流法
3-5 网孔电流法
3-2 KCL和KVL的独立方程数
3-6 回路电流法

## Slide 2
2 节点电压法
1 支路电流法
3 网孔电流法
5 图论的基本知识
4 回路电流法
重点：

## Slide 3
§3-1 电路的图
电路的图:
抛开元件性质
5
4
3
2
1
6
R4
R1
R3
R2
R6
uS
+
_
R5
是用以表示电路几何结构的图形，图中的支路和节点与电路的支路和节点一一对应。
①
②
③
④
①
②
③
④

## Slide 4
§3-1 电路的图
1.电路的图
2.路径
3. 连通图、非连通图
4. 子图
无向图、有向图
①树、
②回路
树支、连支
单连支回路（又称基本回路）
单树支割集（基本割集）
5
1
2
3
1
2
3
6
1
2
3
1
2
3
5
6
4
4
①
②
③
④

## Slide 5
例3-1
8
7
6
5
4
3
2
1
图示为电路的图，画出三种可能的树及其对应的基本回路。
8
7
6
5
8
6
4
3
8
2
4
3
【解】
请思考弹幕：含有n个节点，b条支路的拓扑图，其一种树的树枝数等于多少？连枝数等于多少？

## Slide 6
§3-2 KCL和KVL的独立方程数
1.KCL的独立方程数
①
④
③
②
①＋ ②＋ ③＋④＝0
n个结点的电路, 独立的KCL方程为 n-1个。
结论
6
5
4
3
2
1
④
③
②
①

## Slide 7
2.KVL的独立方程数
1：
3：
2：
1：
2：
-
对网孔列KVL方程：
可以证明通过对以上三个网孔方程进行加、减运算可以得到其他回路的KVL方程。
注意
6
5
4
3
2
1
④
③
②
①
3-2 KCL和KVL的独立方程数
1
2
3

## Slide 8
KVL的独立方程数=基本回路数= b－( n－1) ，即为连支的数目
n个结点、b条支路的电路, 独立的KCL方程数为n-1, 即为树支的数目;
结论
3-2 KCL和KVL的独立方程数

## Slide 9
对于含有n个节点，b条支路的电路，选定一个树，下列描述不正确的是（ ）
有与树枝数相等的n-1个独立的KCL方程
独立回路一定是基本回路
独立回路数等于基本回路数，基本回路一定是独立回路
有与连枝数相等的b-n+1个独立的KVL方程
A
B
C
D
提交
单选题
基本回路是单连枝回路
E

## Slide 10
线性电路的一般分析方法
普遍性：对任何线性电路都适用。
复杂电路的一般分析法就是根据KCL、KVL及元件电压和电流关系列方程、解方程。根据列方程时所选变量的不同可分为支路电流法、回路电流法和节点电压法。
元件的电压、电流关系特性。
电路的连接关系—KCL，KVL定律。
方法的基础
系统性：计算方法有规律可循。

## Slide 11
§3-3支路电流法（又称支路分析法）
对于有n 个节点、b 条支路的电路，要求解支路电流,未知量共有b个。只要列出b个独立的电路方程，便可以求解这b个变量。
1. 支路电流法
2. 独立方程的列写
以各支路电流 ib为未知量列写KCL和KVL方程分析电路的方法。
从电路的 n 个节点中，列写以支路电流ib表示的任意n-1 个节点的KCL方程
选择基本回路列写以ib表示的b-(n-1) 个KVL方程。

## Slide 12
支路法列写的是 KCL和KVL方程， 所以方程列写方便、直观，但方程数较多，宜于在支路数不多的情况下使用。
例3-1
求各支路电流及各电压源发出的功率。
1
2
【解】
n–1=1个KCL方程：
节点a： –I1–I2+I3=0
b–( n–1)=2个KVL方程：
11I2+7I3= 6
7I1–11I2=70-6=64
UR=US
70V
6V
7
b
a
+
–
+
–
I1
I3
I2
7
11

## Slide 13
70V
6V
7
b
a
+
–
+
–
I1
I3
I2
7
11
2
1
可以弹幕：支路电流法和2b有何关系？当电路中含有受控源时如何处理？

## Slide 14
3. 支路电流法的一般步骤：
选定支流电流ib为求解未知量，标定各支路电流的参考方向，并先将受控源看作独立源；
选定(n–1)个独立节点，列写其节点KCL方程；
选定b–(n–1)个独立回路，指定回路绕行方 向，结合KVL和支路方程列写以支路电流表示的KVL方程；
⑤求解上述方程，得到b个支路电流；
⑥进一步计算支路电压和进行其它分析。
④将控制量用未知量支流电流ib表示，代入所列的方程，消去中间变量。

## Slide 15
有受控源的电路，方程列写分两步：
先将受控源看作独立源列方程；
将控制量用未知量表示，并代入①中所列的方程，消去中间变量。
注意
支路法列写的是 KCL和KVL方程， 所以方程列写方便、直观，但方程数较多，宜于在支路数不多的情况下使用。

## Slide 16
例3-2
KCL: –I1–I2+I3=0
列写支路电流方程.(电路中含有受控源）
【解】
KVL: 11I2+7I3= 5U
KVL: 7I1–11I2=70-5U
增补方程：U=7I3
有受控源的电路，方程列写分两步：
先将受控源看作独立源列方程；
将控制量用未知量表示，并代入①中所列的方程，消去中间变量。
注意
5U
+
U
_
70V
7
b
a
+
–
I1
I3
I2
7
11
2
1
+
_
节点a：

## Slide 17
1.节点电压un定义：任意选择参考点：其它结点与参考点的电位差（或电压）即为结点电压(位)，方向为从独立结点指向参考结点。
uA-uB
uA
uB
§3-4 结点电压法（结点分析法）
如果选择节点电压作变量
1、支路电压可由节点电压求出
2、KVL自动满足
-UA+(UA-UB)+UB≡0
3、只需列写KCL方程即可

## Slide 18
§3-4 结点电压法（结点分析法）
选结点电压为未知量，则KVL自动满足，无需列写KVL 方程。各支路电流、电压可视为结点电压的线性组合，求出结点电压后，便可方便地得到各支路电压、电流。
1） 基本思想
2.结点电压法
以n-1个结点电压un为未知量列写电路KCL方程,分析电路的方法。

## Slide 19
把支路电压用结点电压表示：
设节点电压为
1
3
2
iS1
uS
iS2
R1
i1
i2
i3
i4
i5
R2
R5
R3
R4
+
_
支路电压取与支路电流方向关参
所以：当用节点电压表示KVL方程时，KVL自动满足，无须列写KVL，只需列写KCL和VAR
参考点
0
支路电压用所求未知量节点电压表示
KVL
用节点电压表示的KVL方程

## Slide 20
2) 方程的列写步骤
选定参考结点，标明其余n-1个独立结点的电压；
1
3
2
列KCL方程：
i1+i2=iS1+iS2
-i2+i4+i3=0
-i3+i5=－iS2
iS1
uS
iS2
R1
i1
i2
i3
i4
i5
R2
R5
R3
R4
+
_

## Slide 21
③列写VAR, 把支路电流用结点电压表示：
1
3
2
iS1
uS
iS2
R1
i1
i2
i3
i4
i5
R2
R5
R3
R4
+
_
参考点
0
因KVL 方程自动满足，不需再列写KVL
④将VAR 方程代入KCL方程,

## Slide 22
把支路电流用结点电压表示：
i1+i2=iS1+iS2
-i2+i4+i3=0
-i3+i5=-iS2
1
3
2
iS1
uS
iS2
R1
i1
i2
i3
i4
i5
R2
R5
R3
R4
+
_
参考点
0
以节点电压表示的KCL方程，仅需直接列写这个方程组即可。

## Slide 23
整理得节点电压方程：
等效电流源
1
3
2
iS1
uS
iS2
R1
i1
i2
i3
i4
i5
R2
R5
R3
R4
+
_
观察方程特点，可直接观察列写这个节点电压方程组
G11
G12
iSn1
G31
G21
G22
G23
iSn2
G32
G33
iSn3
0×un1+
①：
②：
③：

## Slide 24
令 Gk=1/Rk，k=1, 2, 3, 4, 5
上式简记为：
G11un1+G12un2 ＋G13un3 = iSn1
G21un1+G22un2 ＋G23un3 = iSn2
G31un1+G32un2 ＋G33un3 = iSn3
标准形式的结点电压方程
n个独立节点的节点电压方程标准形式：
G11un1+G12un2+…+G1,n-1un,n=iSn1
G21un1+G22un2+…+G2,n-1un,n=iSn2
   
Gn-1,1un1+Gn-1,2un2+…+Gn-1,nun,n=iSn,n

## Slide 25
G11un1+G12un2+…+G1,n-1un,n=iSn1
G21un1+G22un2+…+G2,n-1un,n=iSn2
   
Gn-1,1un1+Gn-1,2un2+…+Gn-1,nun,n=iSn,n
Gii —自电导，总为正（为什么总为正值？）。
iSni — 流入结点i的所有电流源电流的代数和。
Gij ， Gji—互电导，结点i与结点j之间所有支路电 导之和，总为负（为什么总为负值？）。
3）n个独立节点的节点电压方程标准形式：
当电路不含受控源时， Gij =Gji ，系数矩阵为对称阵

## Slide 26
或n个独立节点的节点电压方程矩阵形式为：
思考：（1）当支路电流不能直接用节点电压表示时；或（2）当电路含有受控源元件时，如何用观察法列写节点电压方程？

## Slide 27
B 节点的自电导为( )S。注入几点B的等效电流源的电流为 A.
52, 0.5A
52, -0.5A
0.625, -0.5A
0.625, 0.5A
A
B
C
D
提交
单选题

## Slide 28
节点1的自电导、节点1和结点2的互电导为， S。
2，0.5
2，1
7，0.5
2.5，1
A
B
C
D
提交
单选题

## Slide 29
节点1的自电导、节点3自电导，节点1和结点3之间的互电导分别是
7、6.5、0
3、6.5、6
3、4.4、0
5、4.4、6
A
B
C
D
提交
单选题
1
3
2
iS1
uS
iS2
1S
i1
i2
i3
i4
i5
2S
0.5S
4S
2S
+
_
4S
2S
?

## Slide 30
节点3的节点电压方程为（）
A
B
C
D
提交
单选题

## Slide 31
例3-3 列写节点电压方程
3.含不同性质电路元件情况下结点电压方程的列写规律（观察法列写）
1）仅含电阻、电流源、有伴电压源电路

## Slide 32
等效成电流源与电阻并联
【解】观察法
观察法是由直接KCL法例出的方程推导整理出来的。
1）观察列写
①：
②：
③：

## Slide 33
虚元件
2）整理得节点电压方程的一般形式

## Slide 34
2）含无伴电压源元件电路
（1）当无伴电压源接于两个独立节点之间时，因流过无伴电压源支路的电流无法用节点电压表示出来，所以先假设无伴电压源的电流未知变量，增补结点电压与电压源电压间的关系。
（2）当无伴电压源位于独立节点和参考点之间时，独立节点的电压就等于无伴电压源电压。

## Slide 35
先假设无伴电压源的电流未知变量，增补结点电压与电压源电压间的关系。
例3-4 列写节点电压方程
I
2）无伴电压源支路的处理

## Slide 36
【解】观察法
1）观察列写
思考:此题观察列写的本质是什么?
①：
②：
③：

## Slide 37
2）增加方程
3）整理得节点电压方程为

## Slide 38
①先设定电流I，然后看作电流为I的电流源。②增加节点电压与无伴电压源电压关系③最终整理方程一般形式
直接列写以节点电压表示的KCL方程
增加方程：
整理方程（略）
观察列写的本质说明如下:

## Slide 39
3）含受控源支路的处理
对含有受控电源支路的电路，先把受控源看作独立电源（即受控电源看作独立电压源，受控电流源看作独立电流源）列方程，再将控制量用结点电压表示，消去控制量。

## Slide 40
受控电流源当作独立电流源看待
【解】观察法列节点电压方程
2）增补方程
1）观察列写
①：
②：
③：

## Slide 41
3）消除非结点电压未知量，整理成结点电压方程 一般形式
思考:观察列写的本质?

## Slide 42
8V电压源接在节点和参考点之间。节点电压就等于8V
受控电流源当作独立电流源看待
【解】直接列节点电压KCL方程
观察列写的本质解释如下:
2）增补方程
整理方程（略）

## Slide 43
含受控源电路情况，受控电压源当作独立电压源看待
例3-7 列写节点电压方程（自学)

## Slide 44
有伴受控电压源等效成路受控电流源与电阻并联
【解】1）观察列写

## Slide 45
2）增加方程
3）整理得节点电压方程为

## Slide 46
含无伴受控源电路情况，受控电压源当作独立电压源看待
例3-8 列写节点电压方程

## Slide 47
设无伴受控电压源的电流为I,增加两个方程
【解】1）观察列写
I
2）增加两个方程
控制量与节点电压关系。
受控电压源与节点电压关系。

## Slide 48
3）整理得节点电压方程
观察法列写的节点电压方程的优势是：
当电路增加支路（元件）或减少支路（或元件）时，仅需要修改连接支路的节点对应的节点电压方程系数即可。而不需要列写所有节点的节点电压方程。

## Slide 49
4.节点法的一般步骤：
(1)选定参考节点，标定n-1个独立节点；
(2)对n-1个独立节点，以节点电压为未知量，短接与电流源串联的电阻，先将受控源当作独立源看待，列写以节点电压表示的KCL方程；
(4)求解上述方程，得到n-1个节点电压；
(5)通过节点电压求各支路电流及其他量
(3)增加受控源的控制量与节点电压关系；增加无伴电压源电压与节点电压关系

## Slide 50
弥尔曼定理
仅有一个独立节点的电路
5.弥尔曼定理
也可以是受控电压源电压

## Slide 51
列写节点电压方程
作答
主观题
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

## Slide 52
§3-5 网孔电流法（网孔分析法）
1)基本思想
为减少未知量(方程)的个数，假想每个回路中有一个回路电流。各支路电流可用回路电流的线性组合表示，来求得电路的解。
1.网孔电流法
以沿网孔连续流动的假想电流 im 为未知量列写电路方程分析电路的方法称网孔电流法。它仅适用于平面电路。

## Slide 53
支路电流可表示为：
网孔电流在网孔中是闭合的，对每个相关节点均流进一次，流出一次，所以KCL自动满足，选择网孔电流为未知量，不需要列写KCL方程，仅列写KVL和VAR方程即可。
im1
im2
+
–
+
–
i1
i3
i2
uS1
uS2
R1
R2
R3
支路电流用网孔电流表示
用网孔电流表示KCL方程

## Slide 54
网孔1： u1-u2-uS1+uS2=0
网孔2： u2+ u3 -uS2=0
2)网孔方程的列写步骤
im1
im2
+
–
+
–
i1
i3
i2
uS1
uS2
R1
R2
R3
①列写KVL方程
①列写以网孔电流表示的支路的VAR方程
③将VAR方程代入KVL方程得网孔电流方程
因KCL 方程自动满足，不需再列写
+
+
+
-
-
-
u3
u2
u1

## Slide 55
网孔1： R1 im1-R2(im2- im1)-uS1+uS2=0
网孔2： R2(im2- im1)+ R3 im2 -uS2=0
整理得：
(R1+ R2) im1-R2im2=uS1-uS2
- R2im1+ (R2 +R3) im2 =uS2
观察可以看出如下规律：
R11=R1+R2
网孔1中所有电阻之和，称网孔1的自电阻。
im1
im2
+
–
+
–
i1
i3
i2
uS1
uS2
R1
R2
R3
i2=im2-im1
以网孔电流表示的KVL方程，可直接列写这个网孔电流方程组
观察方程特点，可直接列写网口电流方程
R11
R12
R21
R22
usm1
usm2

## Slide 56
R22=R2+R3 网孔2中所有电阻之和，称网孔2的自电阻。
自电阻总为正（为什么总为正值？）。
R12= R21= –R2 网孔1、网孔2之间的互电阻。
当两个网孔电流流过相关公共支路方向相同时，互电阻取正号；否则为负号。
uSm1= uS1-uS2 网孔1中所有电压源（或等效）电压的代数和。
uSm2= uS2 网孔2中所有电压源电压的代数和。
注意
当电压源电压方向与该网孔电流方向一致时（即电压降方向），电源前取负号；反之取正号。

## Slide 57
3）网孔电流方程的标准形式
对于具有 m 个网孔的电路，有:
im1
im2
+
–
+
–
i1
i3
i2
uS1
uS2
R1
R2
R3

## Slide 58
Rjk: 互电阻
+ : 流过互阻的两个网孔电流方向相同；
- : 流过互阻的两个网孔电流方向相反；
0 : 无关。
Rkk: 自电阻(总为正)
注意
当电路不含受控源时，互电阻Rjk= Rkj,
思考：（1）当支路电压不能直接用网孔电流表示时；或（2）当电路含有受控源元件时，如何用观察法列写网孔电流方程？

## Slide 59
网孔a、网孔b、网孔c的自电阻分别为
Ω
4、6、3
3、2、1
4、6、1
3、2、3
A
B
C
D
提交
单选题

## Slide 60
网孔a和网孔b的互电阻、网孔b和网孔c互电阻分别为
Ω
-3、-1
3、-1
-3、1
3、1
A
B
C
D
提交
单选题

## Slide 61
网孔a的自电阻、网孔b的自电阻、 网孔a网孔b的互电阻为 Ω
4、7、-3
1、7、-3
4、3、0
1、3、0
A
B
C
D
提交
单选题
+ -

## Slide 62
例3-9 列写网孔电流方程
虚元件
有伴电流源等效成电压源与电阻串联列写
2. 含不同性质电路元件的处理（直接法或观察列写）
1) 仅含电阻、电压源、有伴电流源情况

## Slide 63
等效成电压源与电阻串联
2）整理得：
【解】
1）观察法列写
思考：此题观察法列写本质是什么？

## Slide 64
整理得：
直接列写以网孔电流im表示的KVL方程
观察法列写本质说明如下：

## Slide 65
2） 含无伴电流源支路的处理
因无伴电流源支路的电压无法用电网孔电流表示出来，所以先假设电流源两端电压为未知变量，增补网孔电流与电流源关系方程。

## Slide 66
含无伴电流源电路情况1。设无伴电流源的电压为未知量U，增加无伴电流源的电流与网孔电流关系。
例3-10 列写网孔电流方程

## Slide 67
【解】：观察列写
增加方程：

## Slide 68
整理得网孔电流方程为
是网口1和网口2合并成一个新的回路
思考：此题观察法列写网孔电流的本质是什么？

## Slide 69
直接列写以网孔电流表示的KVL方程
增加方程：
整理方程为一般形式（略）
观察法列写网孔电流的说明如下：

## Slide 70
【解】1）观察列写
注意：当无伴电流源仅仅属于一个网孔，则该网孔电流为该电流源电流。
例3-11列写网孔电流方程
请同学对此题采用直接列写以以网孔电流表示的KVL方程，与观察法结果比对

## Slide 71
2）整理得网孔电流方程为
思考：此题观察法列写网孔电流的本质是什么？

## Slide 72
例3-12 列写网口电流方程
对含有受控电源支路的电路，可先把受控源看作独立电源按上述方法列方程，再将控制量用网孔电流表示。
3）含受控电源支路的处理

## Slide 73
有伴受控电流源等效成受控电压源与电阻串联
【解】观察法
将i1代入最后整理成一般形式即可
增加方程：
思考：此题观察法的本质？

## Slide 74
有伴受控电流源等效成受控电压源与电阻串联
将i1代入最后整理成一般形式即可
增加方程：
【解】列写网孔电流表示的KVL方程
此题观察法的本质说明如下：

## Slide 75
3.网孔分析法的一般步骤：
(1)选定b-(n-1)个独立网孔，标出网孔电流绕向
(2) 断开与电压源并联的电阻，先将受控源看作独立源，列写以网孔电流表示的KVL方程；
(4)求解上述方程，得到网孔电流；
(5)通过网孔电流求各支路电压及其他量
(3)增加受控源的控制量与网孔电流关系；增加无伴电流源电流与网孔电流关系

## Slide 76
§3-6 回路电流法（回路分析法）
1.回路电流法
以基本回路中沿回路连续流动的假想电流 il 为未知量列写电路方程分析电路的方法。它适用于平面和非平面电路。
对平面电路，若以网孔为独立回路，对应的分析方法称为网孔电流法。
回路电流法是对独立回路列写KVL方程，方程数为：
复杂回路为了方便：通常借助图论中的树和连支选择独立回路组

## Slide 77
I2=
Il1+Il2+Il3
Il1－Il3
Il3－Il1
Il1－Il2
A
B
C
D
提交
单选题
+
_
US2
+
_
US1
I1
I2
I3
R1
R2
R3
+
_
US4
R4
I4
Il1
Il2
Il3

## Slide 78
分析：
选4、5、6为树枝，基本回路为（1,6,4）,（2,6,4,5）,（3,5,4）；有如下常规和结论：
通常选择回路的绕向与连支电流方向一致（好处？），
回路电流等于连枝电流（为什么？）；
根据KCL可得树支电流可以用连支电流表示（为什么？）
1
2
3

## Slide 79
分析：
树支路电流可用连支电流表示，即也可用回路电流表示
连支电流等于回路电流表示
所以：求出回路电流，由两类约束即可求出电路中的其余电量
Il1
Il2
Il3
由这个闭合面列写KCL

## Slide 80
应用连支电流（或回路电流）表示KVL，可得如下形式的回路电流方程
Rjk: 互电阻
+ : 流过互阻的两个回路电流方向相同；
- : 流过互阻的两个回路电流方向相反；
0 : 无关。
Rkk: 自电阻(总为正)
Usii: 沿回路方向所有电压源和等效电压源电压升的代数和
分析：

## Slide 81
回路电流方程为（直接观察列写，注意电阻电压极性）
例：列写上述电路的回路电流方程
Il1
Il2
Il3
+
-
-
+
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-

## Slide 82
二、l个独立回路电流方程的一般形式
回路电流法基本思想是以回路电路il为未知变量列写的KVL方程。一般形式同网孔法一样。 各种情况的处理也同网孔法一样。为了便于列写回路电流通常选定为连枝电流，回路绕向与连枝电流方向一致。

## Slide 83
例3-13 求电流I（自学）

## Slide 84
本章总结
支路电流法
节点分析法
（节点电压法）
网孔分析法
（网孔电流法）
回路分析法
（回路电流法）
列写以b条支路电流ib表示的KCL和KVL方程
列写以n-1个节点电压un表示的KCL方程
列写以b-（n-1）个网孔电流im表示的KVL方程
列写以b-（n-1）个回路电流il表示的KVL方程

## Slide 85
支路法、回路法和节点法的小结和比较
(2) 对于非平面电路，选独立回路不容易，而独立节点较容易。
(3)节点法、回路法易于编程。目前用计算机分析网络(电网，集成电路设计等)采用节点法较多。
支路法
回路法
节点法
KCL方程
KVL方程
n-1
b-n+1
0
0
n-1
方程总数
b-n+1
n-1
b-n+1
b
(1) 方程数的比较
(4)思考题：节点和回路这两种“基”不完全对称，节点和网孔对称。什么和回路对称？

## Slide 86
补充：元件的伏安关系分别用节点电压和网孔电流表示关系式

## Slide 87
补充：元件的伏安关系分别用节点电压和网孔电流表示关系式

## Slide 88
补充：元件的伏安关系分别用节点电压和网孔电流表示关系式

## Slide 89
练习题：
3-1，3-3，3-4，3-5 （图论）
3-7，3-8，3-9（计算）
3-11，3-12，3-13，3-14（仅列写回路（网口）方程，并整理成标准形式，不需计算）
3-15，3-16，3-18，3-21（仅列写节点电压方程，并整理成标准形式）
3-24