## Slide 1
第四章 电路定理
4-1 叠加定理和齐性定理
4-2 替代定理
4-3 戴维（宁）南定理和若顿定理
4-4 最大功率传输（递）定理
通过应用定理，可将某些结构复杂的电路，化成结构简单的电路后，再利用两类约束、分压分流公式、单回路电流方程或双节点电压方程求解。而避免应用第三章列写方程的方法求解。

## Slide 2
重点：
熟练掌握各定理的内容、适用范围及如何应用。

## Slide 3
G11un1+G12un2+…+G1,nun,n=iSn1
G21un1+G22un2+…+G2,nun,n=iSn2
   
Gn,1un1+Gn,2un2+…+Gn,nun,n=iSn,n
由求解线性代数方程组的克拉默法则得第j个节点电压的形式为。
n个独立节点的节点电压方程标准形式：
因支路电压和支路电流都可以用节点电压表示，所以：

## Slide 4
由节点电压方程可得：
令 ，
的值
令
的值
1)引例 求i？
§4-1 叠加定理
1.叠加定理
①
0
由KVL和VAR得：
得支路电流：
如何求？

## Slide 5
即电流i 等于两个电源单独作用时产生响应的叠加。
当is=0, us≠0时，即相当于电压源单独作用
当us=0,is≠0,即相当于电流源单独作用

## Slide 6
2) 定理内容
在线性电路中，任一支路的电流(或电压)可以看成是电路中每一个独立电源单独作用于电路时，在该支路产生的电流(或电压)的代数和。即可以写成如下表达式：
是与独立电源无关的常数, 仅与电路参数和响应类别、位置有关。
对含多个独立源的电路，应用节点电压方程或回路电流方程，参照上述引例推导过程，可证明叠加定理。（略）

## Slide 7
回答下列两个问题：
（1）在应用叠加定理时，受控源是否可以看做像独立源一样单独作用在电路中处理？
（2）计算功率时，是否可以用叠加定理计算？
是；是
是；否
否；否
否；是
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 8
(1) 适用于线性电路，不适用于非线性电路；
(2) 叠加时，电路的结构以及电路所有电阻和
受控源都不予更动（为什么？）；
(3) 叠加时要注意电流和电压的参考方向；
(4) 电压源不作用，即令该电压源的电压值为零，把电压源短路；电流源不作用，即令该电流源的电流值为零，把电流源开路（断开）；
3)说明

## Slide 9
以电阻功率为例：
不能用叠加定理来计算功率（为什么？），因为功率不是电流或电压的一次函数。
叠加方式是任意的，可以一次一个独立电源单独作用，也可以一次几个独立源同时作用，取决于分析、计算简便。
注意

## Slide 10
例
用叠加定理计算电压u、电流 i，和电压源发出的功率P。
【解】
画出分电路图。
u’
＋
－
10V
2i’
＋
－
1
2
＋
－
i’
＋
受控源始终保留在电路中
u
＋
－
10V
2i
＋
－
1
i
2
＋
－
5A
i”
＋
－
1
2
＋
－
5A
u”
2i”
掌握求解方法和过程
（1）10V电源单独作用：
（2）5A电流源单独作用：
请投稿绘出叠加电路图

## Slide 11
10V电源单独作用产生的电压为（）
3V
6V
2V
1V
A
B
C
D
提交
u
＋
－
10V
2i
＋
－
1
i
2
＋
－
5A
单选题
1分

## Slide 12
5A电流源单独作用产生的电压为（）
3V
6V
2V
1V
A
B
C
D
提交
u
＋
－
10V
2i
＋
－
1
i
2
＋
－
5A
单选题
1分

## Slide 13
（1）10V电压源单独作用：
（2）5A电流源单独作用：
＋
－
10V
＋
－
1
2
＋
－
＋
＋
－
1
2
＋
－
5A
（4）电压源发出的功率为：
求功率不能用叠加定理
i’
u’
2i’
i”
2i”
u”
（3）由叠加定理得：
或者由弥而曼定理得：

## Slide 14
例 试用叠加定理求图(a)示电路中的电流I和电压U。
【解】 (1) 电压源单独作用时，电路如图（b）所示
(b)
(a)
掌握求解方法和过程

## Slide 15
(2) 10A电流源单独作用，电路如图(c)所示
(c)

## Slide 16
(3) 5A电流源单独作用，电路如图(d)所示
由叠加定理得
(d)

## Slide 17
定理内容：在线性电阻电路中，当所有激励都增大或缩小k倍时，响应也同样增大或缩小k倍。
2.齐性定理
一般情况下齐性定理与叠加定理结合使用。
注意
例 试用齐性定理求图示电路中的电流I0。图中各个电阻均为1Ω。
【解】利用倒推法求解。所用电量的参考方向如图（a）所示。

## Slide 18
1A
1V
1A
2A
2V
3V
3A
5A
5V
8V
-3A
2A
2V
10V
分析：
当
时
则
当I0=1A时，倒退求得的电源电压为10V,当电源电压为37V时，电源电压增大3.7倍，则电流也增大3.7倍。

## Slide 19
思考：这两个电路的解与上个电路是否一样？

## Slide 20
§4-2 替代定理
对于给定的具有唯一解的任意一个集中参数电路，若某一支路电压为uk、电流为ik，那么这条支路就可以用一个电压等于uk的独立电压源，或者用一个电流等于ik的独立电流源，或用R=uk/ik的电阻来替代，替代后电路中全部电压和电流均保持原有值(解答唯一)。
1.替代定理

## Slide 21
支
路
k
ik
+
–
uk
+
–
uk
ik
+
–
uk
R=uk/ik
ik
注意被替代的是支路：即可以是一个单一元件，也可以是多个元件的组合而成的一条支路

## Slide 23
A
ik
+
–
uk
支
路
k
A
+
–
uk
证毕!
2. 定理的证明
uk
uk
－
＋
＋
－
A
ik
+
–
uk
支
路
k
+
–
uk
ik
思考:替代和等效有何区别？

## Slide 24
替代前后KCL、KVL关系相同，其余支路的u、i关系不变。用uk替代后，其余支路电压不变(KVL)，其余支路电流也不变，故第k条支路ik也不变(KCL)。用ik替代后，其余支路电流不变(KCL)，其余支路电压不变，故第k条支路uk也不变(KVL)。
原因:
思考:替代和等效有何区别

## Slide 25
例4-5 求图(a)电路中的电压U
【解】由替代定理得 (b)，等效化简如图(c)所示。
(a)
(b)
(c)
+
-

## Slide 26
3.说明
（1）替代定理适用于线性电路和非线性电路；
（2）替代定理适用于单条支路和二端网络；
（3）替代与等效不同，等效是对任意的外部电路而
言的，而替代是对某一具体电路而言的，

## Slide 27
(5)替代后其余支路及参数不能改变。
(4)替代后电路必须有唯一解。
无电压源回路；
无电流源结点(含广义结点)。
10V
5V
2
5
＋
－
－
＋
2.5A
1.5A
1A
10V
5V
2
＋
－
－
＋
2.5A
5V
+
－
？
？
10V
5V
2
＋
－
－
＋
2.5A
1A

## Slide 28
工程实际中，常常碰到只需研究某一支路的电压、电流或功率的问题。对所研究的支路来说，电路的其余部分就成为一个有源二端网络，可等效变换为较简单的含源支路(电压源与电阻串联或电流源与电阻并联支路）, 使分析和计算简化。
戴维南定理：电压源与电阻串联等效
诺顿定理：电流源与电阻并联等效
§4-3 戴维宁(南）定理和若顿定理

## Slide 29
2b法、等效变换，节点法、支路法、网孔法
引例：求电流I，引出戴维南等效的概念。

## Slide 30
引例：引出戴维南等效的概念。

## Slide 31
1)定理内容
一个与外部电路无耦合关系的线性含源二端电阻网络N，对外电路而言，可以用一个电压源和一个电阻串联的支路来等效，此电压源的电压等于网络N的开路电压 ，串联电阻等于网络N中的全部独立电源置零后二端网络N0的输入电阻（等效电阻Req）。
1. 戴维南定理

## Slide 32
2)戴维南定理证明详细解释
（1）替代处理：线性含源网络N与外部电路相连，
用电流源替代 。
（2）叠加处理：线性含源网络N与电流源分别单独作用时候的伏安关系 。

## Slide 33
（端口VAR对应的电路正好是网络N的戴维南等效电路。）
① 网络N内部电源单独作用，在端口产生开路电压uoc
②独立电流源单独作用
得证！

## Slide 34
①开路电压 的计算
KVL、 KCL，VCR（VAR)
电阻串、并联的分压、分流公式
节点电压法
网孔电流法
3) 参数求法

## Slide 35
②等效电阻 的计算（即与求输入电阻方法相同）
不含受控源：串、并联及Y-△变换
含受控源：外加电压源
外加电流源
特别的，若已知短路电流，则
+
-
+
-
注意：电压电流的方向

## Slide 36
图中开路电压uoc= V。
3V
9V
0
6V
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 37
如图电路，从ab端向网络看进入的戴维南等效电阻Req= Ω。
4 Ω
2 Ω
7 Ω
3 Ω
A
B
C
D
提交
单选题

## Slide 38
(a)
【解】(1) 求开路电压 ,电路如图（b）所示。
例4-6 试用戴维南定理求图(a)电路中的电流 。
（b）
掌握求解方法和过程

## Slide 39
(c)
(2) 求 ,电路如图（c）所示。

## Slide 40
(d)
(3) 求电流 ,电路如图（d）所示。
可得

## Slide 41
一个与外部电路无耦合关系的线性含源二端电阻网络N，可以用一个电流源和一个电导的并联组合等效，此电压源的电流等于网络N的短路电流 ，电导 等于网络N中的全部独立电源置零后所得二端网络的输入电导 。
2. 诺顿定理

## Slide 42
下列描述正确的是（）
对于一个电路的外电路而言，当戴维南等效电阻为零时，就不存在诺顿等效电路；
对于一个电路的外电路而言，当戴维南等效电阻为零时，就不存在戴维南等效电路；
对于一个电路的外电路而言，当若顿等效电导为零时，就不存在诺顿等效电路；
对于一个电路的外电路而言，当诺顿等效电导为零时，就不存在戴维南等效电路；
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 43
时只存在戴维南等效电路。
；
说明
一般情况，诺顿等效电路可由戴维宁等效电路经电源等效变换得到。诺顿等效电路可采用与戴维宁定理类似的方法证明。
时只存在诺顿等效电路；

## Slide 44
一个线性含源单口电路，当所接负载不同时，一端口电路传输给负载的功率就不同。
讨论：负载为何值时，能从电路获取最大功率，及最大功率的值是多少？
§4-4 最大功率传递定理

## Slide 45
要使 为最大，应该满足：
推导： 为任意值时的功率
可得，当 时，负载 可获得最大功率，
(“匹配”功率)

## Slide 46
1）最大功率传输定理是指负载可变，而 不变的情况下得到的。如果 可变，而 不变，则只有在
时， 才获得最大功率。
2）负载得最大功率时，电源传递给负载的效率为50%。这时电源内阻和负载电阻消耗电功率相等。
应用最大功率传输定理要注意的问题：

## Slide 47
例：如图所示的电路中，N为线性含独立源二端网络，开关S闭合，RL=无穷时，U=29 V；当 RL=4Ω时，RL获得最大功率。求开关S断开时，RL取何值时获最大功率？并求最大功率Pmax。

## Slide 48
【解】
1）S闭合，由戴维南定理，RL左右部分可以分别等效如图所示 。
由 可获最大功率，则
得
2．S闭合，RL=
2）当S闭合， 时，U=29V, 则
所以：

## Slide 49
3）当S断开时，如图所示，
可获最大功率，最大功率为：
2．S闭合，RL=

## Slide 50
练习题
4-2、4-3、4-4（叠加定理）4-7、4-8
4-12，戴维南
4-17，最大功率