## Slide 1: 第十一章 哈弗还是比亚迪
计算1701 迟慧璇
计算1701 叶海杰
计算1702 曲文涛

## Slide 2: CSDN博客
https://blog.csdn.net/weixin_41650348/article/details/108515096

## Slide 3: Agenda
1
2
3
4
存储器架构
risc-v对于访存指令的简化
risc-v访存指令
蜂鸟E200存储系统的硬件实现

## Slide 4: Agenda
1
2
3
4
存储器架构
risc-v对于访存指令的简化
risc-v访存指令
蜂鸟E200存储系统的硬件实现

## Slide 5: 无缓存(cache)
无法保证实时性
软件规模较小
面积功耗大
低功耗处理器不配备缓存的原因

## Slide 6: 处理器一定要有存储器
虽然处理器不一定需要缓存，但是处理器是一定需要存储器的。
冯·诺依曼结构

## Slide 7: 处理器一定要有存储器
虽然处理器不一定需要缓存，但是处理器是一定需要存储器的。
哈佛结构

## Slide 8: ITCM和DTCM
ITCM 和 DTCM比cache更适合嵌入式低功耗处理器。
能够保证实时性
能够满足软件需求
面积功耗小

## Slide 9: Agenda
1
2
3
4
存储器架构
risc-v对于访存指令的简化
risc-v访存指令
蜂鸟E200存储系统的硬件实现

## Slide 10: risc-v对访存指令的简化
01
02
03
3.一次只读/写一个数据
硬件设计十分简单
2.无地址自增自减模式
简化生成逻辑
1.仅支持小端格式
可以简化硬件的实现，无须做特别的数据转换

## Slide 11: Agenda
1
2
3
4
存储器架构
risc-v对于访存指令的简化
risc-v访存指令
蜂鸟E200存储系统的硬件实现

## Slide 12: Load和Store指令
除了load和store指令，其他指令都无法访存
7条访存指令
LH,LHU,LB,LBU,LW,SB,SH,SW
推荐使用地址对齐的操作
01
02
03

## Slide 13: Fence指令
散存储器模型，对执行顺序不做要求
存储器屏障指令
“在Fence指令之前指令的访存结果”必须比“在Fence指令之后指令的访存结果”先被观测到。
“在Fence.I指令之后指令的操作”必须能观测到“在Fence.I指令之前指令的操作”。

## Slide 14: A扩展指令
AMO指令
Load-Reserved和Store-Conditional指令
用于支持多线程情况下访存的原子或同步操作

## Slide 15: Agenda
1
2
3
4
存储器架构
risc-v对于访存指令的简化
risc-v访存指令
蜂鸟E200存储系统的硬件实现

## Slide 16: 总体设计思路
  AGU：生成读和写指令的访存地址
  LSU：控制模块
ITCM：指令存储部件
DTCM：数据存储部件
主要包含四个组件

## Slide 17: AGU
将第一个寄存器索引的源操作数和立即数相加，复用了ALU单元
RISC-V 架构对于地址非对齐的读和写指令，可以使用硬件支持， 也可以使用软件通过异常服务程序的方式采用软件支持。

## Slide 18: LSU
代码实现和BIU相似
LSU 有2组输入 ICB 总线接口，分别来自于 AGU 单元和 EAl 协处理器；有3组输出 ICB 总线接口，分别分发给 BIU，DTCM，ITCM 。
“ICB汇合”
"ICB分发”
最终的返回数据经过操作尺寸对齐之后，经过 LSU 的写回接口写回。

## Slide 19: ITCM
哈佛结构和冯诺依曼结构的严格界限已经变得模糊
  蜂鸟E200处理器有专用的总线分别访问 ITCM和DTCM---------哈佛结构
  ITCM所在的地址区间同样能够通过 LSU 被读和写指令访问到用，于存储数据-------冯诺依曼结构

## Slide 20: ITCM
ITCM 的存储器主体由一块数据宽度为 64 位的单口 SRAM 组成。
ITCM 用数据宽度为 64 位能够取得更低的功耗消耗。
  比32位的SRAM面积更加紧凑
  64位宽的ITCM可以1次取出64位的指令流
3组输入 ICB 总线“ICB 汇合”，采用的仲裁机制是优先级仲裁
  LSU 的访问接口
  IFU专用的 ICB 接口
  外部直接访问接口

## Slide 21: DTCM
DTCM 的微架构

## Slide 22: DTCM
DTCM 的存储器主体由一块数据宽度为32位的单口SRAM组成
  通过 config.v 中的宏定义参数配置
DTCM 有两组输入 ICB 总线接口，经过一个“ICB 汇合”
  LSU接口
  外部直接访问接口
3组输入 ICB 总线“ICB 汇合”，采用的仲裁机制是优先级仲裁
  LSU 的访问接口
  IFU专用的 ICB 接口
  外部直接访问接口

## Slide 23: “A”扩展指令处理
“A”扩展指令分为两类
  Load-Reserved和Store-Conditional 指令的硬件实现
    在LSU单元中设置了互斥检测器
    当有Load-Reserved执行时，设置互斥检测器的有效标志
    当有Store-Conditional执行时，如果写指令访问存储器的地址和互斥检测器中存储的地址一样，则将互斥检测器的有效标志清除掉
  AMO指令的硬件实现
    在AGU单元中使用了状态机将 AMO 指令拆分为若干个不同的微操作
    外部直接访问接口
蜂鸟E200只能够在单核独自访问存储器时，才能保证程序执行的“A”扩展指令结果正确。（局限性）
“A”扩展子集对于蜂鸟 E200 这样的极低功耗处理而言未必是必须要支持的部分
默认支持“A”扩展子集。

## Slide 24: 蜂鸟E200存储系统的硬件实现
Fence与Fence.I指令
  派遣Fence和Fence.I指令之前必须等待所有己经滞外的指令执行完毕
BIU
  蜂鸟 E200 处理器核还能通过 BIU 访问外部的存储器
ECC
  使用 ECC (Error Checking and Correction）算法对 SRAM 进行保护
小结
  使用了两级流水线的超低功耗架构
  配备了 ITCM 和 DTCM 及其专用的访问通道
  配备了多样的外部存储器访问接口

## Slide 25
谢谢